## Slide 1
部门：底层平台中心
姓名：肖锋
时间：2018.12.06
Linux 4.4内核DVFS介绍

## Slide 2
目录/Contents
01
DVFS介绍
02
CPU DVFS
03
GPU DVFS
04
DMC DVFS
05
BUS DVFS

## Slide 3
DVFS介绍
DVFS 即动态电压频率调整，动态技术则是根据芯片所运行的应用程序对计算能力的不同需要，动态调节芯片的运行频率和电压(对于同一芯片，频率越高，需要的电压也越高)，从而达到节能的目的。
CMOS电路主要由动态功耗和静态功耗组成。
动态功耗：Pdyn = Coeff * Voltage^2 * Frequency
静态功耗：V_scale = Voltage^3
T_scale = 2 * T^3- 80 * T^2 + 4700 * T+ 32000
Pstatic = Coeff * T_scale * V_scale
DVFS(Dynamic Voltage And Frequency Scaling)

## Slide 4
CPU DVFS
CPUFreq是内核开发者定义的一套支持根据指定的governor动态调整CPU频率和电压的框架模型，它能有效地降低CPU的功耗，同时兼顾CPU的性能。
用于CPU升降频检测，根据系统负载，决定CPU频率，当前包含interactive、userspace等。
governor
对cpufreq governors和cpufreq driver进行了封装和抽象，并定义了清晰的接口。
core
用于初始化CPU的频率电压表，设置具体CPU的频率。
driver
提供cpufreq有关的统计信息。
stats
01
02
04
03
CPUFreq

## Slide 5
CPU DVFS
根据pvtm调压
根据温度调压
实验发现，不同pvtm的芯片，Vmin不一样，可以根据这一特性调整电压。
不同的板子纹波不一样，根据这一差别，需要调整电压。
实验发现，低温下需要提高电压，根据这一特性，需要调整电压。
根据IR-Drop调压
02
03
04
根据leakage调压
实验发现，不同leakage的芯片Vmin不一样，可以根据这一特性调整电压。
01

## Slide 6
GPU DVFS
Devfreq是内核开发者定义的一套支持根据指定的governor动态调整频率和电压的框架模型，它能有效地降低的功耗，同时兼顾性能。
用于升降频检测，决定频率，当前包含simple ondemand、userspace等。
governor
对devfreq governors和devfreq driver进行了封装和抽象，并定义了清晰的接口。
core
用于初始化设备的频率电压表，设置具体设备的频率。
driver
用于监控设备的负载信息。
event
01
02
04
03
Devfreq

## Slide 7
GPU DVFS
根据leakage调压
根据pvtm调压
根据ir-drop调压
根据温度调压
调整升降频阀值
1
2
3
4
5
实验发现，不同leakage的芯片Vmin不一样，可以根据这一特性调整电压。
实验发现，不同pvtm的芯片，Vmin不一样，可以根据这一特性调整电压。
不同的板子纹波不一样，根据这一差别，需要调整电压。
实验发现，低温下需要提高电压，根据这一特性，需要调整电压
Simple ondemand调频策略有两个参数可以配置upthreshold和downdifferential。

## Slide 8
DMC DVFS
场景变频
变频策略
如果DDR固定频率，频率高了，功耗大，频率低了，性能差，很难满足产品需求。针对某些对DDR的需求比较明确的场景，比如跑分，视频，待机等，动态提高或者降低DDR频率，可以满足他们对性能或者功耗的不同需求
负载变频
场景变频只能覆盖很少一部分场景，除此之外的场景需要根据DDR的利用率动态调整DDR频率，以优化性能和功耗。
根据vop带宽变频
开启负载变频后，需要增加“auto-min-freq”属性限制最低频率，防止某些场景下提频不及导致闪屏，所以这些场景的功耗仍然有优化的空间，因此引入根据VOP带宽调整DDR频率。

## Slide 9
BUS DVFS
除了CPU、GPU、DMC外，还有一些模块也需要动态调频调压，比如PLL、CCI等，我们将他们统一归类到BUS DVFS。在某些平台发现PLL的频率超过一定值后，PLL所在的电压域需要提高电压，否则系统会异常，因此需要根据PLL的频率调整电压。
背景
策略
通过注册clock notifier，监控PLL频率的变化，如果PLL是升频，先抬压再提频，如果PLL是降频，先降频再降压。

## Slide 10
THANK YOU！